АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУШНУРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля   2019г.                                                                                    № 76

Село Шушнур

Об утверждении  Муниципальной программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

СП Шушнурский сельсовет

МР Краснокамский  район

РБ 2019-2021  годы

В соответствии со ст. 15  ч.1 п.1 и ст. 43 ч.6 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5.1. ст.26 главы 3 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 г.  п.8 «О разработке и утверждении  программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры», Администрация сельского поселения Шушнурский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шушнурский сельсовет  муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Шушнурский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения					Э.Н.Гилязетдинова

Приложение

к постановлению главы

СП Шушнурский сельсовет

№ 76    от 29 .04.2019 г.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Шушнурский сельсовет муниципального района

Краснокамский район Республики Башкортостан

на 2019-2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП Шушнурский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Шушнурский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Шушнурский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Шушнурский сельсовет . Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: обеспечить регулирование надбавок для организаций коммунального комплекса, привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование, обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь в сетях теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; снижение аварий на сетях; улучшение экологической обстановки |
| Сроки реализации программы | 2019 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР, бюджета СП. Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет по годам: 2019 год – 42087,695 тыс. рублей; 2020 год – 42087,695 тыс. рублей; 2021 год – 25266,975 тыс. рублей; Объем средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. Объем средств федерального бюджета определяется в ходе реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан, снижение потерь и себестоимость, экономия энергоресурсов, рост рентабельности системы коммунального комплекса. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное   развитие коммунальной  инфраструктуры   сельского поселения предназначено   для     создания   необходимых   санитарно-гигиенических   условий    и  высокого   уровня  комфорта   жителям   сельского поселения .   Инженерные  сети сельского поселения  обслуживают жилищный  фонд, учреждения  социального  значения, культурно-бытовые предприятия, и  организации   всех  видов деятельности.  Все  это представляет  собой  комплексную  систему,  состоящую  из  инженерных коммуникаций,   сооружений  и  специальных  устройств.

Инженерное  обеспечение сельского поселения  состоит из   систем  теплоснабжения водоснабжения, водоотведения, электро - и газоснабжения.

Программа включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В настоящее время основную часть жилищно-коммунальных услуг населению сельского поселения оказывают ООО «Тепловые сети»,  ООО «Коммунальное хозяйство», ООО «Камводсервис»,  «Газсервис», Краснокамский РЭС.

## 1.1 Водоснабжение.

## В д. Новая Мушта, Чабаевка, Янаул, Сабанчи , с.Нижняя Татья в настоящее время население пользуется частными колодцами. В с.Шушнур на стадии оформления документации реконструированной водопроводной сети и передача ее эксплуатирующей организации ООО « Камводсервис» протяженностью 7,320км. Население пользуется частично водой из водопроводной сети. Большинство  из частных колодцев. В с. Новый Актанышбаш, (ул.Молодежная, Школьная, Мазмаева, часть улицы Ленина и Победы)  осуществляется водоснабжение населения от существующей водопроводной скважины. Оставшаяся часть пользуется частными колодцами. Качество воды в скважине соответствует санитарным требованиям. Протяженность 4.3 км.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью рекомендации и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной  питьевой водой в необходимом ее количестве.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный оббьем инвестиций, тыс. руб | Сумма освоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 |
| Разведка, бурение и обустройство артезианского водозабора | Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода | 29000 | 10000 | 10000 | 9000 | - | - |
| Монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ | Обеспечение качества воды требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01, автоматизация режима работы. | 13604 | 13603 | 13603 | - | - | - |
| монтаж на проектируемом водозаборе, глубинных насосов 2 ЭЦВ 8-40-90 | Автоматическое поддержание нормативных параметров подачи воды в зависимости от обьемов потребления, экономия электроэнергии до 40 %, исключение гидравлических ударов, повышение степени защиты двигателей | 206,8 | 206,8 | - | - | - | - |
| Оснащение приводов насосов частотными преобразователями | Создание необходимых параметров подачи воды. Улучшение энергетических и эксплуатационных характеристик. | 399,13 | - | 399,13 | - | - | - |
| Установка узлов учета воды на водозаборы, входы зданий и сооружений бюджетных организаций и входы жилых зданий | Реальный учет поднятой и реализованной воды | 865,35 | 400 | - | 465,35 | - | - |
| Замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры | Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях | 19576,67 | 3915,3 | 3915,3 | 3915,3 | 3915,3 | 3915,3 |
| Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД | Оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения | 12588,20 | 2511,64 | 2511,64 | 2511,64 | 2511,64 | 2511,64 |
| ИТОГО |  | 76210,15 | 30636,74 | 30429,07 | 15892,29 | 6426,94 | 6426,94 |

Для достижения поставленных целей необходимо произвести: реконструкцию, модернизацию существующих сетей и объектов, новое строительство для обеспечения требуемых мощностей; строительство дополнительных источников водоснабжения в целях исключения дефицита воды для подключенных потребителей; строительство инженерной инфраструктуры для развития сельского поселения Шушнурский сельсовет .

При этом особое внимание необходимо обратить на состояние магистральных сетей, обеспечивающих водоснабжением.

Водоснабжение в сельских территориях характеризуется неравномерностью водопотребления в течение года: при достаточной среднегодовой мощности источников водоснабжения, в летние месяцы возникает ощутимый дефицит воды. Для решения данного вопроса необходимо расширение водозабора, строительство дополнительных скважин в населенных пунктах, замена существующих водонапорных башен,   строительство новых водопроводных сетей.

Определение эффекта от реализации мероприятий.

Реализация мероприятий Программы в части водоснабжения, напрямую связана с социально-экономическим развитием сельского поселения Шушнурский сельсовет муниципального  района Краснокамский район Республики Башкортостан.

При проведении мероприятий реконструкции, модернизации и строительства систем водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов сельского поселения Шушнурский сельсовет  услугами водоснабжения.

## 1.2. Водоотведение.

Централизованных канализационных сетей   в населенных пунктах нет.

Население одноэтажной усадебной застройки не имеет канализации, пользуется надворными туалетами, у отдельных зданий имеются выгребы.

Схема водоотведения СП Шушнурский сельсовет

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 |
| Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» ( РБ) | Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения | 98453,30 | 49226,65 | 16408,88 | 16408,88 | 16408,88 | - |
| Итого |  | 98453,30 | 49226,65 | 16408,88 | 16408,88 | 16408,88 | - |

## 1.3. Теплоснабжение.

Отопление индивидуальных домов осуществляется через газопроводы от индивидуальных источников тепла  ( внутрипоселковый газопровод)

с.Нижняя Татья- 2,72 км.

д.Новая Мушта -3,22 км.

с.Новый Актанышбаш -11,6 км

с.Шушнур- 3,4км.

## Население пользуется также печами для отопления зданий ( дом , баня) В качестве сырья – дрова. Население д.Чабаевка, Янаул, Сабанчи, улицы Заречная Борисова с.Шушнур, улицы Ташлытау и Биектау с.Новый Актанышбаш также изредка пользуется пропаном.

# Схема теплоснабжения сельского поселения «Шушнурский сельский Совет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировный объем инвестиций всего* млн. руб. | Ориентировочные объем инвестиций*для реализации мероприятия по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 |
| 1 | Установка индивидуальных газовых источников тепловой энергии село Шушнур | 4,5584 |  | 616 | 616 | 616 | 616 | 1478,4 |  |
| 2. | Установка индивидуальных газовых источников тепловой энергии деревня Янаул | 0,5236 |  |  |  |  |  |  | 523,6 |
| 3. | Установка индивидуальных газовых источников тепловой энергии деревня Чабаевка | 0,4928 |  |  |  |  |  |  | 492,8 |
| 4. | Установка индивидуальных газовых источников тепловой энергии деревня Сабанчи | 0,7084 |  |  |  |  |  |  | 708,4 |
| 5. | Установка индивидуальных газовых источников тепловой энергии село Новый Актанышбаш | 4,9896 |  | 924 | 924 |  | 924 | 1293,6 |  |
| 6. | Установка индивидуальных газовых источников тепловой энергии деревня Новая Мушта | 2,6488 |  | 616 | 616 | 616 |  | 800,8 |  |
| 7. | Установка индивидуальных газовых источников тепловой энергии село Нижняя Татья | 3,9424 |  |  |  | 616 | 616 | 1232 | 1478,4 |
| Итого по сельскому поселению «Шушнурский сельский Совет» | 17,864 |  | 2156 | 2156 | 1848 | 2156 | 4804,8 | 3203,2 |

Теплоснабжение. Проектные предложения.

Теплоснабжение отдельных общественных зданий и секционной застройки на новых территориях предусматривается от автономных теплоисточников.
 	Основными целями развития инфраструктуры централизованного теплоснабжения, являются: надежное, бесперебойное, соответствующее санитарным и техническим требованиям обеспечение потребителей сельского поселения Шушнурский сельсовет  услугами теплоснабжения;
 	Для достижения поставленных целей необходимо произвести - реконструкцию, модернизацию и замену изношенных тепловых сетей.	 
 	Из-за значительного срока эксплуатации и недостатка средств на проведение ремонтов, действующие инженерные сети и сооружения имеют большой износ.	
  	При проведении мероприятий по реконструкции, модернизации и замене сетей теплоснабжения, прогнозируется повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов сельского поселения Шушнурский сельсовет услугами теплоснабжения, сокращение затрат на ресурсы (газ, электроэнергия).

## 1.4 Газоснабжение

В настоящее время источником газоснабжения сел  является существующий газопровод высокого давления P=1,2 МПа. Подача газа в села осуществляется от ГРП №1, расположены на   окраине сел . Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

| Информация о протяженности газовых сетей |
| --- |
|  | по СП Шушнурский с/с |
| Наименование населенного пункта | протяженность сетей | Примеч. |
|  | Всего | Межпоселковый газопровод | Внутрипоселковый газопровод |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Шушнур | 11 | 10 | 3,4 |  |
| Нижняя Татья | 6,95 | 4,23 | 2,72 |  |
| Новая Мушта | 6,68 | 3,46 | 3,22 |  |
| Новый Актанышбаш | 11,6 | 0 | 11,6 |  |
| Всего | 36,23 | 17,69 | 20,94 |  |

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды.

## 1.5. Электроснабжение.

Обслуживание и содержание электрических сетей   переданы в  Краснокамский РЭС.

В состав сельского поселения входят семь населенных пунктов:  с. Шушнур, с. Новый Актанышбаш, с.Нижняя Татья, д. Новая Мушта, д.Сабанчи, д. Янаул, д. Чабаевка . Число проживающих в поселении составляет: 1634 человек.

Единственным источником обеспечения объектов поселения электрической  энергией является Нефтекамское отделение филиала «ЭСКБ – Запад» ООО «ЭСКБ».

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в учреждениях, расположенных на территории сельского поселения.

В числе основных причин, по которым энергоснабжение учреждений, расположенных на территории сельского  поселения,  выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов бюджета поселения по электроснабжению;

- улучшения микроклимата в зданиях учреждений;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в учреждениях, расположенных на территории сельского  поселения Шушнурский сельсовет,  при неизбежном росте тарифов.

Цели и задачи Программы

Главная цель Программы – снижение расходов бюджета поселения учреждений энергоснабжение зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 3 % ;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) в зданиях учреждений, расположенных на территории сельского  поселения Шушнурский сельсовет;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Система программных мероприятий.

Система мероприятий по реализации Программы, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ориентирована на внедрение энергосберегающих мероприятий во всех сферах жизнедеятельности  поселения:

- в учреждениях и организациях бюджетной сферы  сельского поселения;

- в системах наружного освещения.

В качестве исполнителей Программы выступают:

- Администрация сельского поселения Шушнурский сельсовет;

- Учреждения, расположенные на территории сельского поселения.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

### Мероприятия по энергосбережению в учреждениях и организациях бюджетной сферы  сельского поселения Шушнурский сельсовет

В соответствии с требованиями Закона N 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение энергетических обследований зданий;

- разработка пообъектных программ (планов мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергетических ресурсов на основе энергетических паспортов и мониторинга потребления;

- сокращение потребления электрической энергии и мощности, внедрение экономичных источников электрического освещения;

- включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для муниципальных нужд товаров, работ и услуг с учетом их энергетической эффективности;

- прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;

- проведение семинаров, разъяснительных и иных мероприятий с руководством бюджетных учреждений, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

- проведение разъяснительной работы среди населения, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения, установки энергосберегающих ламп и бытовых приборов.

Мероприятия по энергосбережению в учреждениях

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование    учреждений и административного здания до 2015 года с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по их реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных.

Она содержит информацию об энергопотреблении по учреждениям, по типу энергии, по расходам потребленной энергии и о доле финансирования из бюджета поселения. Информация подразделяется на две группы данных:

- начальная (базовая) информация об объекте, которая является относительно постоянной и характеризует основные строительно-конструктивные качества здания, его техническое оборудование и энергоснабжение;

- переменная информация, связанная с изменениями уровней потребления энергии в зависимости от периода времени, используемых технологий.

База данных заполняется на основании технических паспортов и информации, предоставленной руководителями бюджетных учреждений. База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и обо всех объектах.

Стандартные отчеты охватывают:

- - описание зданий (данные о площадях, конструкциях, сооружениях и источниках ресурсоснабжения зданий);

- - список объектов (административное здание);

- - объекты и пользователи;

- - суммарные расходы (потребление энергии в МВтч и стоимости для временных периодов отобранного года, квартала и целевой группы);

- - удельные расходы (полное потребление объектами энергии в МВтч, удельное потребление в кВтч/м кв. и стоимость платежных периодов для отобранных объектов в течение одного года);

- - тип потребления.

Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных узлов ресурсоснабжения (газоснабжение, электроснабжение), ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях.

Проведение энергомониторинга использования электрической энергии в зданиях.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через некоторое время энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление  иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный  мониторинг энергопотребления.

Разработка  системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания зданий.

Существующая система эксплуатации и технического обслуживания зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что также влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение всего срока  службы и минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать  правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне.

Эксплуатацией и содержанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал.

Модернизация систем освещения зданий,  помещений муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений  с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

- по результатам проведенного энергоаудита муниципальных зданий;

- при получении экономии средств бюджета поселения при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

### Мероприятия по энергосбережению в системах наружного освещения

Для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходимо продолжить замену ламп накаливания и ламп типа ДРЛ на современные энергосберегающие лампы, внедрить автоматизированные системы контроля, учета и управления потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения.

### Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Развитие нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен муниципальным образованиям в соответствии с Законом №261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Шушнурский  сельсовет.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Шушнурскйи сельсовет является  координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и районного  бюджетов в рамках финансирования программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

# По уличному освещению населённых пунктов СП

# Шушнурский сельсовет МР Краснокамский район РБ

| № | Наименова-ние населён- ного пункта | К-во и № ТП | Протяжённость переулков (без наименования), приспособлен-ные .к проезду техники и для пешеходов | Протяжённость переулков (без наименования), приспособленные пешеходам | Наименование улицы | Подъезд к улице | Протя- жён- ность улицы | Ж/Б опоры | Ж/Б опоры с укоси-нами | Дере- вян- ные опо- ры | Кол -во ламп всего | в т.ч. ДРЛ | в т.ч. ДнаТ (энергосберегающие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шушнур | 9 6360,6361 6362,6363, 6374,6396 6393,6394 6397,6957 6954-? | 400 м | - | Советская |  | 1100 м | 56 | 11 | - | 6 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | Молодёжная | 100 м | 1000 м | 92 | 27 | - | 7 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | Набережная |  | 300 м | 17 | 6 | - | 3 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  | Борисова |  | 700 м | 43 | 11 | - | 6 | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  | Заречная |  | 700 м | 36 | 10 | - | 7 | 3 | 4 |
| 2 | с. Новый Актанышбаш | 16 6364 6365 6375 5376 6377 6378 6379 6380 6386,6387 6388,6389 6390,6391 | 2500 м | 500 м | Биектау | 100 м | 600 м | 15 | 2 | - | 4 | - | 4 |
|  |  |  |  |  | Молодёжная |  | 600 м | 22 | 3 | - | 5 | 5 | - |
|  |  |  |  |  | Мазмаева | 600 м | 800 м | 44 | 12 | - | 4 | - | 4 |
|  |  |  |  |  | Школьная |  | 1700 м | 69 | 12 | - | 19 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | Победы |  | 1300 м | 51 | 15 | - | 12 | 7 | 5 |
|  |  |  |  |  | Ленина | 100 м | 2000 м | 100 | 16 | - | 20 | 11 | 9 |
|  |  |  |  |  | Нуртдинова | 100 м | 1500 м | 59 | 12 | 1 | 13 | 9 | 4 |
|  |  |  |  |  | Нагорная |  | 800 м | 36 | 11 | - | 8 | 5 | 3 |
|  |  |  |  |  | Ташлытау |  | 1000 м | 64 | 16 | - | 8 | - | 8 |
| 3 | д. Новая Мушта | 5 6370 6372 6373 6384,6946 | 100 м | 100 м | Большая | 300 м | 1700 м | 72 | 26 | - | 8 | 1 | 7 |
|  |  |  |  |  | Телякай |  | 1000 м | 34 | 11 | - | 5 | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  | Мряс |  | 400 м | 24 | 5 | - | 4 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  | Заречная |  | 200 м | 11 | 7 | - | 2 | - | 2 |
|  |  |  |  |  | Дорожная | 300 м | 200 м | 3 | 4 | - | 2 | - | 2 |
| 4 | с. Нижняя Татья | 5 6392 6369 6371 6381 6399 | 200 м | - | Ленина | 4100м+200м 6200 м | 1600 м | 75 | 12 | - | 5 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  | Победы |  | 600 м | 42 | 7 | - | 6 | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  | Чапаева |  | 300 м | 12 | 3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Мира |  | 400 м | 13 | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  |  |  |  |  | Набережная | 100 м | 800 м | 25 | 3 | - | 5 | 4 | 1 |
| 5 | д Чабаевка | 1-6368 | - | 100 м | Чабаевская | 3000 м | 600 м | 21 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 6 | д Сабанчи | 1-6366 | - | 50 м | Сабанчинская | 2600 м | 700 м | 33 | 7 | - | 5 | 1 | 4 |
| 7 | д Янаул | 1-6367 | - | 50 м | Янаульская | 5100 м | 600 м | 27 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Итого | 38 | 3200 м | 800 м | Протяжённость улиц общая по СП: 50 км 100 м. Трасса-12,5км (Нефт.-Дюрт.) | 22900 м | 23200 м | 1096 | 263 | 2 | 194 | Трасса у Актаныш-баш-22 106 | 88 |

1.5.  Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Бытовые отходы сопровождают человечество на всем пути его развития. Однако, в последние десятилетия проблема бытовых отходов, приобрела особую остроту. Накопление ТБО   достигает 100-150кг на человека в год.

Территории   населенных пунктов подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает   сбор, вывоз  и  утилизацию предприятиями  коммунального  комплекса, в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Из-за отсутствия должного надзора, низкой культуры поведения отдельных граждан  свалки все дальше удаляются от населенных пунктов.   Отходы выбрасываются в не предназначенные для этих целей местах:  вдоль автомобильных   дорог, в местах отдыха и купания, в лесных насаждениях. Контроль за ними практически отсутствует, не разработаны принципы и условия, препятствующие их образованию.

Предприятием ООО «Коммунальник», бытовой мусор населения частного сектора,   вывозится на полигон ТБО. Учреждения также заключили договор по вывозу мусора.

Качественный состав ТБО практически не зависит от географического расположения района. Основная масса ТБО состоит из макулатуры, стеклянного боя, полимерной тары, отходов переработки древесины (опилки), мусора с приусадебных участков,  не пригодных к дальнейшему употреблению вещей домашнего обихода,    уличного смета, строительного мусора, оставшегося от текущего ремонта квартир, сломанной бытовой техники и т.п.

В последнее время увеличивается  количество утилизируемых отходов (материалы, пригодные для повторного использования, такие как бумага, стекло, пластмасса, металл), которые не должны вывозиться на свалки.

Актуальной  проблемой   в  области   экологии   является  переработка и  утилизация   ТБО.  Основным  методом   утилизации ТБО   является    захоронение.

На территории  сельского поселения в каждом населенном пункте имелись мусоросвалки. Они закрыты на основании распоряжения сельского поселения Шушнурский  сельсовет № 19 от 01.04.2013 года.

Размещение и утилизация ТБО

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства в области управления ТБО сопровождается весьма большими потерями ресурсов, а также увеличением загрязнения окружающей среды.

Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и кончая подготовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций.

Основными задачами по решению проблемы управления отходами являются:

-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

-изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

1.   Обеспечение экологически безопасного сбора , вывоза    утилизации  отходов в соответствии с требованиями нормативного документа.

2. Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

3.   Развитие  в сельском поселении  сети приемных пунктов вторсырья;

4. Развитие  в  сельском поселении  планово-регулярной системы санитарной очистки.   Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

5. Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов.

6. Организация системы раздельного сбора ТБО с целью их использования в качестве сырья, систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.

7. Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

# III. УПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Администрация сельского поселения Шушнурский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан обеспечивает координацию, согласование и контроль за действиями всех организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы и включение их в инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса на соответствующий год, которые разрабатываются в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- планирование исполнения конкретных объемов работ;

- выполнение работ;

- отчетность по исполнению мероприятий.

Программа может при необходимости корректироваться.

## IV.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации данной Программы ожидается достичь:

Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры.

- создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шушнурский сельсовет муниципального района Красноркамский район Республики Башкортостан, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; внедрение энергосберегающих технологий.

Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Экономические результаты:

- плановое развитие систем коммунальной инфраструктуры.